## Slide 1
道路业务全貌：从结构认知到四条业务路径
先建立稳定的路口—路段认知，再锚定现实证据并形成替换、质检、构建与变更识别闭环
第一层
道路结构认知
稳定业务骨架
路口
路段
路口
路口—路段—路口
①
路口：
道路汇聚、分流与连接关系发生的空间单元。
②
路段：
连接相邻路口、承载连续通行的道路单元。
③
价值：
以稳定业务语义屏蔽节点增减、道路切分和数据来源
差异。
第二层
关键技术
现实空间证据
路口锚定
RCSD 对象
路段构建
形成完整道路 / 节点承载
第三层
四条业务路径
安全替换
锚定可信 · 关系可审计 ·
替换有边界
质量检查
问题可定位 · 证据可追溯 ·
不自动修复
自上而下构建
现实证据起步 ·
道路与节点完整承载
现实变更
路口新增或形态变化 ·
路口间通行关系变化
Notes: [Sources]
- docs/PROJECT_REQUIREMENTS.md
- docs/doc-governance/module-lifecycle.md
- modules/t01_data_preprocess/SPEC.md
- modules/t07_semantic_junction_anchor/SPEC.md
- modules/t03_virtual_junction_anchor/SPEC.md
- modules/t04_divmerge_virtual_polygon/SPEC.md
- modules/t05_junction_surface_fusion/SPEC.md
- modules/t06_segment_fusion_precheck/INTERFACE_CONTRACT.md
- modules/t12_frcsd_quality_audit/INTERFACE_CONTRACT.md
- modules/p04_road_direct_generation/INTERFACE_CONTRACT.md
- modules/p05_neural_road_generation/INTERFACE_CONTRACT.md

## Slide 2
方案一：基于路口锚定的路段安全替换
以可信路口关系圈定替换范围，只有方向、连通、覆盖与拓扑审计全部通过，才写入融合路网
替换方案
可信路口关系
两端路口均有
唯一、可解释的
RCSD 锚点
候选道路走廊
真实锚定证据
以路段范围约束候选 RCSD 道路，避免跨范围替换
以两端路口锚点约束道路走廊，替换范围可解释、可追溯
替换条件审计
方向一致 ·
路径连通 ·
几何覆盖 ·
拓扑闭合
形成替换结果
通过则替换主干
不能证明则保留 SWSD，
并登记问题证据
能力结论与替换边界
95%
路口自动锚定成功率
业务统计
80.3760%
当前实测里程替换率
108,732 条 RCSD 道路 / 10,386.319 公里
85%
全量路口锚定后的预计替换率
条件预估
剩余约 15%
受 RCSD 路段级连通性不完整限制，转入 1V1 匹配补充处理。
不能暗示剩余部分已经全部可替换。
口径结论
80.3760% 为当前实测，85% 为全量路口锚定后的条件预估，两者不可混用。
Notes: [Sources]
- V6 第 2 页：完整替换方案主体、真实锚定证据图及空间关系。
- 用户提供：95% 为路口自动锚定成功率业务统计。
- V6 正式内网实测：80.3760%、108,732 条 RCSD 道路、10,386.319 公里。
- 用户提供：85% 为全量路口锚定后的条件预估；剩余约 15% 转入 1V1 匹配补充处理。

## Slide 3
方案二：复用认知底座，审计一层与二层路网质量
对路口、路段、方向与连通执行只读审计，具备短期上线潜力
审计目标与准则
原始 1V1 路网的 RCSD 道路 / 节点
以 SWSD 路口—路段语义为基准，逐道路、端点与方向重验。
路段级 + 路口级质量识别
路段：检查必需方向、连通与非预期反向通行。
路口：通行缺失回到原始 1V1 路网重验；最终一对多、多对一锚定失败经一致性核验后直接发布。
三个真实审计案例
用例 1885118｜
路段连通候选异常
候选｜待原始 1V1 路网重验
用例 522806716｜
路口必需通行关系缺失
确认｜当前质量审计输入快照
用例 26219553_1026960｜
单向路段反向载体候选
排除｜反向道路归属相邻路段
输出与边界
输出 → 业务处置
可追溯问题输出
路段与路口独立发布候选、确认、排除结果，并保留几何、方向与根因证据。
上线判断
具备短期上线潜力，但当前汇报不宣称已经生产部署。
只读审计，不修复、不回写；距离或几何现象不能单独形成质量结论。
Notes: [Sources]
- V6 第 3 页：审计目标与准则、现实质检案例、输出与边界三段式。
- 用例 1885118：V6 已确认真实本地图；现有证据仅来自替换前置检查，状态为候选。
- 用例 522806716：E:/TestData/POC_QA/T03_Error/522806716；当前质量审计输入快照已确认，QGIS/PyQGIS 渲染，silent_fix=false。
- 用例 26219553_1026960：E:/Work/RCSD_Topo_Poc/outputs/_work/t12_unexpected_reverse_qgis_audit_20260730/preview_26219553_1026960.png。
- 最新排除结论：E:/Work/RCSD_Topo_Poc/outputs/_work/t12_quality_taxonomy_step2_source_20260801/real_qgis_audit_v10_release/t12_frcsd_quality_candidates.csv；反向道路更属于相邻路段，当前排除。

## Slide 4
方案三：自上而下直建二层道路与节点
一层路口—路段牵引，分片矢量提供现实证据，面向 RCSD 路网图直建
验证边界
当前仍是局部概念验证，不替代既有正式主链，也不宣称已形成生产级融合路网。
自上而下四阶段构建主链
01
一层语义骨架
以一层路网中的路口—路段语义骨架为牵引。
02
分片证据拟合
以分片道路、车道、车道拓扑、
边界与道路面拟合现实证据。
真实局部实验图
局部实验完成，证明路段优先的构建路径可行。
03
高精对象构建
构建高精道路、节点与道路衔接关系。
04
目标输出
并形成 RCSD 路网图候选。
Notes: [Sources]
- modules/p04_road_direct_generation/SPEC.md
- modules/p04_road_direct_generation/architecture/05-quality-requirements.md
- docs/doc-governance/module-lifecycle.md

## Slide 5
高德上下车点基于RCSD修正，服务两类接客组织
需求点先完成道路侧、方向和区间校验；不可用时切换附近备选点或同方向同侧候选区间
高德上下车点｜表达现实需求位置，不直接决定静态规则
RCSD候选空间匹配｜路口／路段、行驶方向、道路一侧、局部区间
保留／微调
不可用：优先使用附近高德备选点
无附近备选：RCSD返回同方向同侧静态候选区间
重新进行RCSD校验
修正后的上车点
候车范围／停车位
仍无合适候选：提示用户重新选点
普通道路上车
乘客
选择上车点 → 步行到点并等待车辆
车辆
进入候车范围／等待位置 → 乘客到位后前往上车点
接上乘客
等待与上车位置分离
交通枢纽上车
乘客
到达枢纽集合点 → 在上客区等待／步行找车
车辆
进入停车位／候车区 → 响应召唤， 前往上客区／原地等候
接上乘客
集合点与停车区域组织汇合
高德表达需求位置；RCSD限定静态可用边界；车辆到达现场后确认最终执行
Notes: [Sources]
第5页V05图片确认稿——来源与边界
- 接口SHA256：0E54D9DEE375AF73824277D8F754A24E7449D03831A034B9113E54889A018767。
- 源PPT：C:\Users\admin\Downloads\L4上下车点技术方案_6页最终发布版_返璞归真视觉_第1页标题统一.pptx，SHA256=FB85954DBABF629BD36F8B3BC54CF541BDCA3E546FE70A7A6B719B3C692ABC55；已完整核对第1、2页对象文本和整页渲染。
- Excel：C:\Users\admin\Downloads\L4上下车点交通法规_RC与车端分工_完整重生成.xlsx，SHA256=15F23DB957B1D2BCFEAF1ED478D8A2EE74037C9DD18B977DB42F595CB85724F3；只读核对统一业务原则A5:C7。
- 正式V7：E:\Work\RCSD_Topo_Poc__wt_midyear_v4_20260803\docs\presentations\project-report-2026\deck\archive\2026-08-05-midyear-project-summary-v7\RCSD_Topo_Poc-年中阶段性项目技术汇报-v7-20260805.pptx，SHA256=E14CDDEAB8F23E19FB5396DC215893FCB91559B5985C302C770E9869E3F5EC2A。
- 高德点只表达现实需求并触发RCSD候选查询、校验和点位修正；不生成静态规则。
- 附近高德备选点与RCSD同方向同侧候选区间画为两条条件分支，分别回到重新校验。
- 普通道路和交通枢纽各自在本列完成接客；跨列连接线0；不包含送客或下车内容。
- 所有来源与旧稿只读，未修改；未执行Git。
[/Sources]

## Slide 6
静态证据形成RCSD候选：路口定义边界，路段生成连续停靠区间
法规、标牌、标线和停车设施落到“路口／开口＋路段＋行驶方向”，再按最严格结果合成
静态证据
法规
禁停标牌／标线
停车位／上下客区
路口｜定义规则边界
路段｜承载连续停靠属性
路口｜定义规则边界
禁止停车
即停即走
临时停靠
路口范围、内部道路
路口端、进出方向
行驶方向、道路一侧
作用区间、停靠属性、来源证据
路口范围、内部道路
路口端、进出方向
最小编制单元：路口／开口＋路段＋行驶方向
RCSD静态停靠剖面
禁止停车
即停即走
临时停靠
上下客候选
候客候选
路口分级
路口内部：禁止停车
0
10
50米
一级｜0—50米 禁止停车
二级｜0—10米 禁止停车；
10—50米 即停即走
三级｜0—10米 禁止停车；
10米外 恢复路段基础属性
禁停标牌
当前路段＋标牌所在侧行驶方向
不跨越路口，也不向后续路段
无限传播
明确停车位
明确几何是允许证据
关联路段＋行驶方向；
不覆盖更严格规则
同一区间命中多条规则，取最严格结果
禁止停车 ＞ 即停即走 ＞ 临时停靠
车辆只能收紧，
不能推翻RCSD硬禁停
Notes: [Sources]
- Excel最高优先级事实源：L4上下车点交通法规_RC与车端分工_完整重生成.xlsx；首期RC基础要素A3:D10、法规拆解总表B15:F15/B7:F7/B4:F5/B32:F32、统一业务原则A3:C6。
- PAGE6_IMAGE_INTERFACE.txt（SHA256 8DB4F14480DD23051F56FE8C58AE7E9EF545440F3D1EBFEC37CA3911E1682D34）：页面确认文案、共享道路表达与审计锁定项。
- 正式V7第6页：继承Master、Layout与标题/色彩体系；正文按V05接口原生重建。
[/Sources]

## Slide 7
越野地图：用大模型压缩需求澄清到可发布原型的迭代周期
真实素材与业务输入经数据契约、交互原型、人工评审和冻结发布形成敏捷闭环
四阶段敏捷闭环
01
业务输入
真实素材与业务输入
02
大模型澄清 / 数据契约
大模型辅助拆分场景、澄清需求， 形成可追溯的数据契约。
03
快速原型
多轮打磨视觉草案，快速形成可点击原型。
04
人工评审冻结发布
原型已发布为可访问网页，并依据评审反馈持续迭代。
↓
↓
↓
↺ 评审反馈进入下一轮需求澄清
真实原型截图｜老掌沟
演示脚本、构建检查、截图、结构化记录与校验值共同冻结证据。
大模型负责生成候选工件，事实、边界和冻结版本由人确认。
安全边界
公开兴趣点、路线和媒体资料只作为候选线索，不用于导航、救援或车辆控制。
Notes: [Sources]
- E:\Work\Off_Road_Map\modules\p01_phase2_map_prototype\MAP_DATA_STRUCTURE.md
- E:\Work\Off_Road_Map\docs\reviews\20260801_p01_m9_vehicle_ui_alignment_archive.md
- E:\Work\Off_Road_Map\docs\reviews\20260801_p01_m9_vehicle_ui_alignment_publish.md
- Embedded screenshot is frozen prototype evidence; public POIs and route descriptions remain candidate context, not navigation-grade truth.