## Slide 1
保留通行能力，替换为 RCSD 高精度骨架：城市级收益已验证
自动化链路已形成可审计收益，人工标注进一步释放替换空间
当前自动替换收益
Chart: 
| 已替换 | 未替换
RCSD 里程 | 79.0626 | 20.9374
79.0626%
RCSD 里程替换率
已替换
10,216.596 km
总里程
12,922.165 km
未替换
2,705.569 km
未替换问题归因（未人工标注，5+1）
Chart: 
| 缺少有效替换证据 | 路口关联不完整 | RCSD 不可替换 | 未归因/人工审计 | 超出 Segment 范围 | 可替换未落地
占未替换里程 | 35.05 | 26.76 | 28.01 | 7.06 | 1.89 | 1.23
根因 2–4 合计占未替换里程 89.82%，是主要优化空间。
人工标注后收益（内网全量）
里程替换率
79.0626%
→
80.3760%
+1.3134
pct
最终已替换
10,216.596 km
→
10,386.319 km
+169.724
km
最终未替换
2,705.569 km
→
2,535.845 km
-169.724
km
T11 人工关系 346 / 346 成功消费；最终替换 Segment 净增 +143。
端到端业务结论
未人工标注已完成 79.0626% RCSD 里程替换；人工标注提升至 80.3760%，累计减少未替换里程 169.724 km。
1
△
SWSD 结构认知
路口 / 路段 / Movement
2
◎
真实证据锚定
路口面 / 道路面 / 导流带
3
◇
RCSD Segment 构建
以 SWSD 路段与锚定路口牵引
4
∞
融合替换
保留通行能力前提下替换
5
║
通行能力建模
restriction / 规则恢复
6
↻
质量闭环
人工标注 / Skill 反馈
替换前：SWSD 结构路网
替换后：RCSD 高精度骨架
正式数据说明
SWSD 版本
first_layer_road_net_v0
RCSD 版本
RC4
CRS
EPSG:3857
正式口径
未人工标注 / 人工标注
数据源：030-innernet-baseline-metrics.md

## Slide 2
未替换部分已结构化归因，人工标注主要释放路口关联类损失
按未替换 RCSD Road 的 5+1 归因体系进行案例剖析，本页展示更适合讲解的前 4 类
人工标注后未替换里程减少 169.724 km，其中根因 3（路口关联不完整）减少 88.158 km，是最主要的可人工释放空间。
1
RCSD 超出 SWSD Segment 范围
未人工标注
574 / 51.217 km
人工标注
569 / 49.608 km
业务解释：
RCSD 位于当前 SWSD Segment 可替换范围之外。
修复路径：
优先检查 Segment 范围、切片边界与结构差异。
收益判断：
人工标注改善有限，偏范围 / 建模问题。
2
SWSD 范围内缺少有效替换证据
未人工标注
8,077 / 948.399 km
人工标注
8,043 / 934.955 km
业务解释：
空间范围内存在道路，但缺少有效证据支撑替换。
修复路径：
补充有效候选证据或进入人工审计。
收益判断：
人工标注减少 13.444 km。
3
有替换证据但路口关联不完整
未人工标注
6,321 / 723.908 km
人工标注
5,727 / 635.750 km
业务解释：
已有替换证据，但关键路口未形成可消费 Relation。
修复路径：
人工补齐 Relation → T05 重新发布 → T06 重跑审查。
收益判断：
人工标注主要收益来源，减少 88.158 km。
4
路口关联完整但 RCSD 不可替换
未人工标注
7,795 / 757.719 km
人工标注
7,476 / 709.665 km
业务解释：
Relation 已具备，但 RCSD 仍因方向、等级、几何或规则冲突无法安全替换。
修复路径：
进入 T06 / T08 / RCSD 质量修复，不靠人工 Relation 直接释放。
收益判断：
人工标注减少 48.055 km，仍需算法与数据质量迭代。
注：正式口径使用 5+1 归因；本页展示前四类，根因 5 与未归因 / 人工审计类进入指标摘要或附录。

## Slide 3
以 SWSD 结构认知牵引 RCSD 替换，Relation 漏斗支撑 Segment 漏斗
人工标注补齐的是 Relation 前提，不是替换白名单；最终是否替换仍由 T06 审计决定
1
△
SWSD 结构层
路口 / 路段 / Movement
2
◎
真实证据锚定
SWSD-RCSD 对应
3
◇
T05 路口锚定
资料覆盖、锚定、Relation 发布
4
∞
T06 路段替换
锚定牵引 RCSD 替换
5
║
通行能力建模
restriction / 规则恢复
6
↻
F-RCSD 输出
骨架路网 + 质量闭环
T10 负责端到端证据编排，T11 提供人工 Relation 审计输入。
L1 路口锚定漏斗（T05）
Relation 记录总量
27,768 / 100.00%
Relation 成功
25,711 / 92.59%
图可消费 Relation
25,704 / 92.57%
人工标注：T11 输入 / 成功 346 / 346；
T05 全局 Relation 成功净增 +124，图可消费净增 +123。
L1 路段替换漏斗（T06）
资料覆盖路段
26,825 / 100.00%
Relation 作用域路段
23,169 / 86.37%
RCSD 可替换路段
21,810 / 81.30%
最终替换成功路段
19,446 / 72.49%
人工标注最终替换 Segment 净增 +143
人工标注作用路径
1
T11 人工标注
2
T05 重新发布 Relation
3
T06 重跑审查
4
提升可替换与替换成功
关键边界
人工标注补齐 Relation，不直接进入替换白名单；最终仍受 corridor / direction / topology 审计约束。
数据口径：T05 与 T06 使用最新同版城市级全量 baseline。

## Slide 4
从全量融合到滚动构图：沉淀可持续迭代的道路结构能力
当前城市级同版 baseline 已建立，后续将围绕局部更新、质量反馈、高阶要素与 AI Loop 持续演进
1
当前阶段
城市级全量 baseline
79.0626% → 80.3760%
2
近期阶段
局部更新 + 质量闭环
按区域 / 路口 / 变更范围触发重算
3
中长期阶段
高阶道路语义产品 + AI Skill Loop
形成可持续演进能力
1
全局替换 + 局部更新能力
•
先完成城市级全量融合，统一 baseline 与质量漏斗
•
后续可按区域、路口、Segment 或变更范围做局部重算
•
同时具备全局替换与现实变更后的局部替换能力
2
人工标注资产化
•
人工 Relation 不只补洞，还沉淀真值与候选规则
•
可形成候选排序、工作量预估与回归基线
•
人工成果成为后续自动化与 AI 评估资产
3
指标归因驱动 AI Loop
•
T10 / T11 / T06 的指标、problem registry 与人工结果形成优化基线
•
大模型用于辅助分析、案例归因、规则沉淀与问题分流
•
不是直接替代审计，而是增强持续迭代效率
4
从骨架路网到高阶道路语义产品
•
稳定的路口 / 路段 / Movement 结构是长期底座
•
可继续承载 restriction、Laneinfo、通行规则与法规语义
•
快速构建面向不同领域的 RCSD 数据产品
质量与能力演进闭环
1
运行结果
2
问题归因
3
人工标注
4
T05/T06 重跑
5
质量回归
6
规则 / Skill 沉淀
以指标、证据和人工结果为基线，形成“发现问题—修复问题—沉淀能力”的长期机制。
后续可进一步引入 RCSD Laneinfo、轨迹通行证据和地方交通法规，增强高阶要素建模能力。

## Slide 5
T08：SWSD Road / Node 字段标准化与路口结构修复
增强 SWSD 信息含量，修复基础结构错误，为后续锚定、替换与通行恢复提供稳定输入
01
SWSD Road / Node 字段问题
业务意义
•
增强信息含量，提供后续模块可用信息内容。
•
Road 的 PatchID 与 RCSD、Patch 内 RC 数据配套，可显著提升后续业务质量。
•
Road 的 kind 具备参考价值，可用于质量判断与异常处理。
T08 处理
•
为 Road 补齐 patch_id / kind。
•
将 Node 的 kind / grade 初始化并规范为稳定消费字段。
•
对环岛 mainnode 进行聚合，显式表达环岛结构。
对后续模块的价值
•
为 T01 提供更稳定的 Segment 构建基础。
•
为 T03 / T04 提供统一的路口类型输入。
•
为 T05 / T06 提供一致的 Road / Node 语义基础。
02
路口类型与复杂结构修复
业务意义
•
Node 增加环岛和复杂路口表达，简化后续业务处理难度。
•
复杂路口内 SWSD 与 RCSD 连接关系可能不同，需要专项类型输入策略。
•
修复无意义质量问题，降低后续模块非业务性噪声。
T08 处理
•
基于入度 / 出度修复错误路口类型。
•
对提前右转、辅路等场景做豁免，避免误修。
•
聚合连续分岔 / 合流，补充复杂路口结构表达。
•
处理错误的一对多路口关系。
对后续模块的价值
•
T03 聚焦交叉 / T 型场景的虚拟锚定。
•
T04 聚焦分岔 / 合流 / complex 场景。
•
T05 接收更稳定的路口语义并统一发布 Relation。
•
T06 减少因错误路口类型导致的无意义损失。
内网真实 Case 位置预留
Case A
案例图示预留
Case B
案例图示预留
持续修复策略
•
持续发现并补充 Node kind 错误模式。
•
形成“规则修复 + 人工确认”双轨机制。
•
对新增质量问题沉淀标准修复口径。
•
为后续模块降低非业务性噪声。
基线边界：当前最新全量收益不能直接归因于 T08；T08 直接收益需同版底座 A/B 对照。
结论
T08 不直接替换道路，而是增强 SWSD 信息含量、修复基础结构错误，为后续 T01 / T03 / T04 / T05 / T06 的判断提供稳定事实基础。

## Slide 6
路口锚定：在异源数据间建立稳定现实世界基点
路口锚定的目标不是“找一个最近的 RCSD 节点”，而是把 SWSD 语义路口与 RCSD 中可解释的现实路口基点关系。
业务挑战
路口锚定：场景分治
统一交付给 T05
1
切分方式不同：SWSD 与 RCSD 对路口边界的划分标准不同，颗粒度不一致。
2
节点归组不同：路口内部节点组织方式不同，不能直接按一一对应处理。
3
挂接关系不同：道路与路口的挂接方式不同，无法仅依赖几何位置判断。
4
复杂结构多样：分岔、合流、连续分岔合流、环岛等结构无法简单匹配。
01
T07：已有路口面锚定
处理已有 RCSDIntersection 或已形成路口面的场景
目标：完成 1:1 锚定，不处理 Segment，不生成虚拟路口面
02
T03：交叉 / T 型虚拟锚定
处理交叉路口、中心交叉、单侧 T 型等场景
目标：在合法空间内生成虚拟锚定面及关系证据
03
T04：分岔 / 合流 / 复杂路口锚定
处理分岔、合流、连续分岔合流、复杂路口等场景
目标：将复杂结构拆解为可解释的锚定证据
1
锚定面信息
2
关系证据
3
节点状态
4
审计记录
以上结果统一交由 T05 发布正式 Relation
核心结论
路口锚定不是单点匹配，而是按照路口形态生成可审计证据，再交由 T05 统一发布 Relation，确保进入替换系统的是可解释、可消费的稳定关系。

## Slide 7
T07 / T03 / T04：路口锚定证据生产机制
三类模块职责不同，但目标一致：把不同形态的 SWSD 语义路口转换为 T05 可消费的锚定证据。
1
T07：已有路口面锚定
适用场景：
存在 RCSDIntersection 或已有路口面的直接对齐场景。
核心能力：
直接关联已有路口面，完成 1:1 锚定，不处理 Segment。
输出交付：
已有路口面、关系证据、节点状态更新、审计记录。
质量风险点
•
已有路口面是否能准确落到可消费的 RCSD 节点。
•
路口面位置异常是否会影响后续锚定。
2
T03：交叉 / T 型虚拟锚定
适用场景：
交叉路口、中心交叉、单侧 T 型等场景。
核心能力：
在合法空间内生成虚拟锚定面，并输出关系证据。
输出交付：
可接受锚定面、关系证据、节点状态更新、审计记录。
质量风险点
•
关联类别是否真正支持关系发布。
•
锚定面被接受并不等于 Relation 一定成功。
•
必须满足后续统一发布的证据要求。
3
T04：分岔 / 合流 / 复杂路口锚定
适用场景：
分岔、合流、连续分岔合流、复杂路口等。
核心能力：
基于道路面与多源证据表达复杂结构，形成关系证据。
输出交付：
可接受 / 拒绝锚定面、关系证据、节点状态更新、审计记录。
质量风险点
•
复杂结构证据是否充分。
•
是否需要备用策略或人工复核。
•
是否满足统一 1:1 关系交付要求。
统一目标
三类模块最终都转化为 1:1 Relation 候选并统一交给 T05，确保后续 Relation 发布、路口归组和替换审查使用的是同一套可解释证据。

## Slide 8
T05：Relation 统一发布与图可消费质量门
T07 / T03 / T04 只是生产证据，真正决定是否能进入替换系统的是 T05：Relation 是否发布成功，以及是否图可消费。
1
T05 两阶段处理
1
阶段一：路口面融合
融合来自 T07 / T03 / T04 的锚定面，按主节点归组，形成后续可用的锚定面融合结果
2
阶段二：RCSD 路口化与 Relation 生产
基于融合后的锚定面，执行 RCSD 路口化处理，并生成 SWSD-RCSD Relation
2
路口锚定质量漏斗
有效语义路口
有证据覆盖
T05 发布 Relation
Relation 成功
图可消费 Relation
只有图可消费的 Relation
才能进入 T06 替换审查
3
关键质量指标（示例）
•
语义路口总数
•
有证据覆盖的路口数
•
发布 Relation 的总数
•
Relation 成功数
•
图可消费成功数
•
图不可消费成功数
4
主要阻断原因
•
缺少 RCSD 对应对象
•
证据不足
•
上游锚定失败
•
T05 闭环失败或图不可消费
5
核心结论
T05 的目标不是“生成 Relation 记录”，而是发布可被替换审查系统消费的、稳定的 SWSD-RCSD 语义路口关系。
6
输出产物
intersection_match_all.geojson（每个 SWSD 语义路口输出一条 Relation）

## Slide 9
补充：路口锚定业务单元总览
从场景识别、证据生产到 Relation 发布，形成可审计、可追溯的路口锚定业务单元。
1
场景识别与分治（第6页）
•
识别路口结构类型
•
理解异源差异性
•
按场景分治：T07 / T03 / T04
•
目标：建立稳定现实世界基点
2
证据生产（第7页）
•
T07：已有路口面锚定
•
T03：交叉 / T 型虚拟锚定
•
T04：分岔 / 合流 / 复杂路口锚定
•
产出：锚定面 + 关系证据 + 节点状态
3
Relation 发布与质量门控（第8页）
•
T05 两阶段处理
•
路口锚定质量漏斗
•
Relation 成功与图可消费
•
目标：进入替换审查系统
4
替换审查与应用（后续模块）
•
T06 替换审查
•
图结构应用
•
全链路质量闭环
1. 降低锚定不确定性
通过场景分治与证据体系，降低异源数据理解带来的锚定不确定性。
2. 提升数据一致性
统一的 Relation 交付标准，保证证据在不同模块间的一致传递。
3. 增强可审计性
全链路审计记录与质量门控，提升问题定位与人工介入效率。
4. 支撑高质量替换
为替换审查提供可靠的路口关系基础，支撑复杂场景高质量滚动构图。
整体价值
路口锚定业务单元将异源数据理解、证据生产、Relation 发布与质量门控串联起来，为后续 T06 替换和全链路质量闭环提供稳定基础。

## Slide 10
基于 SWSD 构建 Segment，定义后续替换单元
先把 SWSD 路网组织成稳定的 Segment 单元，再作为后续替换与通行恢复的共同承载对象。
为什么需要 Segment
T01 如何构建 Segment
输出给下游模块
•
单根 Road 过于细碎，难以稳定表达两个语义路口之间的连续道路单元。
•
路口内部段连接、提前右转、环岛、复杂路口会干扰 Road 级替换边界。
•
直接按 Road 替换，容易丢失路口之间的结构关系。
•
后续 T06 需要清晰的替换对象与审查分母。
1
识别两端语义路口
2
提取内部路口
3
聚合道路主体
4
区分双向 Segment 与单向补段
5
输出等级与审计信息
6
聚合形成正式 Segment 结果
给 T06 替换审查
提供 Segment 边界、内部约束、道路集合与等级信息。
给 T09 通行规则恢复
提供 Arm 恢复与通行规则承载单元。
给 QA 与审计
输出未构段 Road、冲突与内部路口审计。
核心结论
T01 的价值不是“切路”，而是把 SWSD 路网组织成可审计、可替换、可承载通行恢复的 Segment 单元。
真实 Case 预留位
构建前
构建后（Segment 级）
内网真实 Case 位置预留
（由 Codex 补齐）

## Slide 11
消费 T01 Segment 与 T05 Relation，判断是否具备替换前提
T06 的第一步不是替换，而是判断一个 SWSD Segment 是否满足进入 RCSD 替换审查的基础条件。
输入 1：T01 Segment（SWSD）
•
两端语义路口
•
内部路口
•
道路集合
•
等级信息
输入 2：T05 Relation（SWSD-RCSD）
•
路口映射关系
•
可消费状态
•
对应基点信息
输入 3：RCSD Road / Node
•
目标道路网络
•
路口语义节点
•
道路图结构
Step1：资格判断
✓
两端语义路口是否有效
✓
Segment 是否具备证据前提
✓
内部路口是否影响必要约束
✓
是否能够形成后续审查单元
✕
不满足条件则进入 rejected，不进入后续替换审查
Relation 消费边界
•
仅消费可用 Relation
•
Relation 成功只是前提，不代表已经可替换
•
Relation 不可消费时，Segment 不能直接进入替换审查
•
人工 Relation 只释放前提，不等于替换白名单
真实 Case 预留位
案例 1：Relation 缺失
两端路口无法映射到 RCSD
案例 2：pair node 不合法
两端路口约束不匹配
内网真实 Case 位置预留（由 Codex 补齐）

## Slide 12
构建 RCSD Segment，并证明是否可以安全替换
进入 T06 不等于可以替换，T06 需要证明 RCSD 在几何、方向、连通、拓扑和特殊路口组上都能承载该 SWSD Segment。
1. RCSD 候选构建
2. corridor 与硬审查
3. 特殊路口组与风险处理
•
以 Segment 缓冲范围筛选 RCSD Road / RCSDNode；
•
基于 T05 Relation 确定必要语义节点；
•
构建 RCSD 候选图；
•
识别两端必要节点与内部必要节点。
RCSD 候选路径与必要节点
✓
必要节点是否连通
✓
方向一致性审查
✓
几何覆盖审查
✓
末端合理性审查
✓
是否穿越额外映射语义节点
✓
是否存在提前右转、调头口、内部短连接等风险
全部通过 → 进入下一步；
存在问题 → rejected / 复核。
•
环岛 / 复杂路口组
•
局部可替换、局部保留
•
保留 SWSD carrier 承载规则
•
group replacement 以路口组为单位组织替换
•
problem registry 记录风险并回流
RCSD corridor 不连通
内网真实案例补充
✕
方向或几何覆盖不满足
内网真实案例补充
✕

## Slide 13
以 Replacement Plan 驱动替换执行，输出可审计 F-RCSD
T06 Step3 只执行 Step2 发布的 Replacement Plan，不重新猜测替换路径；最终输出既包括 RCSD 替换，也包括 SWSD 保留与风险审计。
1. Replacement Plan 是执行边界
•
Step2 发布 replacement plan
•
只有 plan ready 才能执行替换
•
Step3 只执行 plan 中对象
•
Step3 不重新补充 RCSD 路径
•
rejected Segment 不能绕过 plan 直接替换
问题回流登记进入 problem registry，反馈给上游模块
2. Step3 输出：F-RCSD 成果
•
t06_frcsd_road：RCSD 承载的道路集合
•
t06_frcsd_node：RCSD 节点集合
•
Step3 替换单元：实际输出单元
•
路口语义组：用于 T09 恢复
•
拓扑连通性审计
•
输出清单与统计摘要
3. Segment Relation 状态（Step3 输出）
完全替换
(replaced)
Segment 被 RCSD 替换，carrier 来自 RCSD。
主通道替换、局部保留
(replaced + retained_swsd)
主通道由 RCSD 替换，局部保留 SWSD carrier 承载规则。
保留 SWSD
(retained_swsd)
未替换，保留 SWSD carrier 承载通行规则。
失败（failed）
关系解析失败或缺少必要系数，需记录原因并审计。
真实 Case 预留
主通道替换，局部保留规则承载
RCSD 承载（替换）
SWSD 承载（保留）
未替换，保留 SWSD
SWSD 承载（保留）
内网真实 Case 位置预留
（由 Codex 补齐）

## Slide 14
路段替换质量因素与问题定位
路段未替换并非单一原因，而是可能卡在 Segment 构建、Relation 消费、RCSD 候选、连通、方向、几何、特殊路口组、执行与拓扑闭合等多个质量门。
质量门 | 典型问题 | 影响 | 所属模块 | 解决方向 / 反馈模块
T01 Segment 构建 | 两端路口 / 内部路口 / 道路集合不稳定 | 替换单元边界不稳，无法形成稳定 Segment | T01 | 优化构段规则，补充单向补段与未构段审计。
Step1 资格判断 | 两端路口不合法、证据链不足 | 不进入替换审查，直接 rejected | T06-1 | 补充 Relation / 证据，修正 Segment 边界。
T05 Relation 消费 | Relation 缺失、基点无效、图不可消费 | required endpoints 无法构建 | T05 | 补充或修正 Relation，优化路口归组。
RCSD 候选 / corridor | RCSD 候选不足、必要节点不连通 | 无法形成 RCSDSegment，候选链路断裂 | T06-2 | 补充 RCSD，优化过滤范围与 corridor 构建。
方向 / 几何 | 单向 / 双向方向不匹配，几何覆盖不足 | 替换风险高，进入复核或拒绝 | T06-2 | 优化方向规则，调整几何阈值。
特殊路口组 | 环岛 / 复杂路口组不完整 | 局部保留 SWSD carrier，替换能力下降 | T06-2 | 完善组替换逻辑，补充关键节点。
Step3 执行 / topology | plan ready 但执行后拓扑不闭合 | 标记为 retained / failed / 风险审计 | T06-3 | 修正 plan 执行，优先排查拓扑路径。
Relation 缺失导致无法替换
A 路口
B 路口
✕
缺失 Relation
Relation 完整但 corridor / 方向 / topology 不满足
✕
方向不匹配
拓扑不闭合
问题归因连接
过程质量问题
（T01 / T05 / T06）
最终投影为
未替换 RCSD Road 归因
核心结论
T01 定义替换单元，T06 证明替换安全性；路段替换质量取决于 Segment 边界、Relation 消费和 RCSD 承载三类条件共同成立。

## Slide 15
现实世界的路口通行限制：三类规则来源与不同作用范围
T09 的前提不是直接恢复数据字段，而是先理解现实世界中的通行限制来自哪里、作用在什么范围。
1
禁止通行标志
2
地面车道箭头
3
提前左转 / 提前右转等特殊通道
•
现实含义：
标牌、地面禁止标识、全时段或分时段限制，表达某个进入方向不能驶向某个退出方向
•
典型特点：
约束强度最高；通常是最明确的禁止信息；可以带条件或时段；多数时候更接近 Arm 到 Arm 的禁止
•
作用范围：
以“进入方向 → 退出方向”的通行动作为主，不只是单根 Road 的属性
•
现实含义：
地面箭头决定某条进入 Road 的车道可以去哪些方向
•
典型特点：
需要综合该 Road 上所有车道箭头的并集；若实际有出口但箭头并集中缺少该方向，则可推导该 Road 在该方向受限；没有左转箭头时，通常也不能调头，除非有明确的调头箭头
•
作用范围：
主要是 Road 级方向限制，不一定等同于整个 Arm 禁止
↑ ↑ ↱
实际有左转出口，
但箭头不支持
•
现实含义：
通行方向被提前左转、提前右转、辅路提右等特殊通道承载，属于通行组织位移
•
典型特点：
主路可能不再承担对应转向，但若主路仍有明确箭头则仍可通行；特殊通道通常只承担对应方向，除非有其它明确箭头
•
作用范围：
必须按 Arm 整体理解，不能只看某一条 Road 的属性
核心认识
现实通行限制同时存在 Arm 级禁止、Road 级方向约束和特殊通道位移，不能用单一的 Road 到 Road 模型完整表达。
T09 章节认知起点

## Slide 16
SWSD 如何表达现实通行限制：可用证据与工艺隐患
现实规则进入数据生产后，被压缩为有限证据；T09 需要先理解这些证据能表达什么、又丢失了什么。
1
Restriction
2
Laneinfo
3
提前左转 / 提前右转属性
•
数据表达：
SWSD 中主要以 inLinkID → outLinkID 的 Road 到 Road 形式表达；同一个 Restriction ID 下可能包含多组进出 Road-Pair；部分场景带条件或时段信息
•
可表达的现实信息：
明确禁止某个进入 Road 通往某个退出 Road；多数时候可以作为高优先级的禁止证据
•
主要隐患：
现实可能更接近 Arm 到 Arm 禁止，但工艺中只保留 Road 到 Road；限制原因、作用范围、时段语义可能存在信息损失
现实：Arm → Arm 禁止
数据：Road → Road
•
数据表达：
SWSD 保存的是 Road 级车道箭头；需要综合该 Road 上全部车道的箭头方向并集
•
可表达的现实信息：
可以推导某条进入 Road 是否支持直行、左转、右转、调头等方向
•
主要隐患：
不是直接的禁止规则；存在未调查、空值、车道不完整、方向不匹配等问题；不能简单把缺失箭头理解为禁止
↑ ↑ ↱
实际存在左转出口，
但箭头并集不支持左转
•
数据表达：
主要承载在 Road 的属性中，如提前左转、提前右转、辅路提右等特殊通道信息
•
可表达的现实信息：
说明通行方向可能发生位移，由特殊通道承担部分左转或右转
•
主要隐患：
属性落在单条 Road 上，但业务影响的是整个 Arm；不能只凭单条 Road 属性直接判断主路是否受限
核心认识
SWSD 保存的是现实通行规则经过工艺压缩后的有限证据，而不是完整的现场通行真值。
从数据表达回到业务语义

## Slide 17
基于 SWSD 有限证据，逆向推导现场可能的通行规则
先按语义路口重建 Arm 与 Movement，再按 Restriction > Laneinfo > 提前左转 / 提前右转 的优先级，反推现场最可能的通行限制。
统一分析对象
⌖
SWSD Road / Node
╱╲
按语义路口构建 Arm
╬
from Arm → to Arm
形成 Movement
△
在 Movement 内保留
进入 Road × 退出 Road 承载关系
1
Restriction（最高优先级）
判断方式：先按 Road-Pair 明确命中，再判断它是具体 Road 到 Road 限制，还是可以提升理解为 Arm 到 Arm 的限制。
结论特点：当 Restriction 与其它证据冲突时，优先相信 Restriction；它决定最终禁止结论。
最终仍禁止
2
Laneinfo
判断方式：汇总进入 Road 上全部有效车道箭头的方向并集；若实际有出口但箭头并集中缺少该方向，则推导该 Road 在该方向受限。
结论特点：左转箭头缺失时，通常左转受限，调头也受限；若存在明确调头箭头，则调头仍可通行。
左转受限；调头按箭头判断
3
提前左转 / 提前右转（最低优先级）
判断方式：以 Arm 为单位整体分析是否存在提前左转、提前右转、辅路提右等特殊通道。
结论特点：只有在缺少更高优先级证据时，才作为弱推导使用；主路若仍有明确箭头，则主路仍可通行。
Laneinfo 明确支持时，
主路仍可通行
冲突裁决示例
案例 1 Restriction 禁止，Laneinfo 支持 → 最终仍禁止
案例 2 无 Restriction，全部车道无左转箭头 → Road 级左转限制
案例 3 存在提前右转，主路也有右转箭头 → 主路仍可右转
核心认识
T09 不是复制 SWSD 字段，而是利用 Restriction、Laneinfo 和特殊通道证据，按优先级反推现场最可能的 Arm 级和 Road 级通行规则。
逆向推导是 T09 的核心业务逻辑

## Slide 18
将推导出的通行规则映射到 F-RCSD，并明确当前验证边界
SWSD 侧恢复的是现场规则理解，真正落到 F-RCSD 时，还要结合 T06 的承载关系与当前可用数据条件。
1
规则恢复链路
1
┼
SWSD
Arm / Movement / 规则
2
∞
T06
Segment Relation
3
△
F-RCSD
承载 Road / Node
4
→
F-RCSD
LinkID → outLinkID
通行限制
SWSD 与 F-RCSD 的 Road 切分和路口挂接方式不同，不能直接复制原始 Restriction 或 Laneinfo，需要通过 T06 的承载关系完成映射。
2
当前可稳定恢复
•
Restriction 主导的 Arm 级基础禁止恢复
•
T06 Relation 下的 F-RCSD restriction 投影
•
replaced / retained_swsd / 混合承载的 carrier 映射
•
证据、冲突和风险链保留
3
当前尚未闭环
•
缺少 RCSD Laneinfo，Road 级限制无法充分验证
•
Laneinfo 推导的 Road 级规则不能直接放大为整个 Arm 禁止
•
提前左转 / 提前右转替换后的 Lane 级验证仍不足
•
分时段和复杂条件限制尚未完整恢复
•
F-RCSD 的完整通行能力仍需后续迭代
Arm 级规则
例如明确的 Arm 到 Arm 禁止，可通过 T06 承载关系映射为 F-RCSD 中稳定的进入方向 → 退出方向限制。
⇔
Road 级规则
例如由 Laneinfo 推导出的某条进入 Road 左转限制，仍需 RCSD Laneinfo 验证，当前更适合作为候选或未验证结果。
核心认识
T09 当前可以恢复明确的 Arm 级禁止关系；Road 级限制已经具备 SWSD 侧推导基础，但由于缺少 RCSD Laneinfo，替换后的精确验证仍未闭环。
T09 当前能力与边界